## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО УЛ.КОМСОМОЛЬКАЯ Д.13 В Г.САЛЕХАРДЕ В 2020 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Система отопления |
| 1. | Промывка трубопроводов, стояков и отопительных приборов систем отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; 3) увеличение срока службы отопительного оборудования | промывочные машины | ООО «СтройБизнесИнвест» | плата за содержание общего имущества в рамках договора управления | ежегодно, после завершения отопительного периода. Периодический осмотр, ремонт |
| 2. | Восстановление тепло- и гидроизоляции трубопроводов систем отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | Восстановление тепло- и гидроизоляции не проводилось в виду отсутствия систем отопления в чердачных и подвальных помещениях. |
| 3. | Ревизия на вводах в здания эффективной запорной арматуры | 1) сокращение утечек воды; 2) рациональное использование тепловой энергии | современная запорная арматура | ООО «СтройБизнесИнвест» | плата за содержание общего имущества в рамках договора управления | единовременно. Периодический осмотр, ремонт |
| 4. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Прибор учета установлен. |
| Система горячего водоснабжения |
| 5. | Отсутствует. |
| 6. |  |
| Система электроснабжения |
| 7. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | светодиодные лампы и светильники на их основе | ООО «СтройБизнесИнвест» | Плата в рамках договора управления не предусмотрена, ежегодное предложение собственникам | замена при выходе из строя |
| 8. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Прибор учета установлен. |
| 9. | Установка оборудования для автоматического регулирования освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | датчики освещенности, датчики движения | ООО «СтройБизнесИнвест» | Плата в рамках договора управления не предусмотрена, ежегодное предложение собственникам | единовременно, периодический осмотр, ремонт |
| Система холодного водоснабжения |
| 10. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды | Прибор учета установлен. |
| Дверные и оконные конструкции |
| 11. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического (механического) закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии | двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | ООО «СтройБизнесИнвест» | плата за содержание общего имущества в рамках договора управления | единовременно. Периодический осмотр, ремонт |
| 12. | Установка дверей и заслонок в проемах (продухах) подвальных помещений | Работы не проводятся в виду отсутствия подвальных помещений. |
| 13. | Установка дверей и заслонок в проемах (продухах) чердачных помещений | 1) снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) рациональное использование тепловой энергии | двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | ООО «СтройБизнесИнвест» | плата за содержание общего имущества в рамках договора управления | единовременно. Периодический осмотр, ремонт |
| 14. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах, слуховых окон, восстановление остекления | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | прокладки, полиуретановая пена и др. | ООО «СтройБизнесИнвест» | плата за содержание общего имущества в рамках договора управления | единовременно. Периодический осмотр, ремонт |

ООО «СтройБизнесИнвест» - 2020 год.

СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ

В соответствии с нормами Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" управляющая организация ООО «СтройБизнесИнвест» предлагает Вам провести мероприятия (общее собрание) для рассмотрения вопросов энергетической эффективности в области: система электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул.Комсомольская д.13.

Система электроснабжения – проведение комплекса работ по снижению электроснабжения, комплекс работ: установка энергосберегающих ламп с датчиками движения взамен ламп накаливания, Ориентировочные расходы на весь многоквартирный дом 9-ти этажей с входными группами составляют материал и работы ориентировочно 250 тыс. руб., ожидаемый объем снижения ресурсов до 80%, срок окупаемости не менее 2-2,6 лет.

Минус – общедоступность посторонних лиц к смонтированному имуществу. В случае установки видеонаблюдения недостатки сокращаются до минимума.

Мероприятия выполняются на основании общих собраний собственников при положительном решении вопроса и могут быть выполнены как управляющей организацией, так и сторонними подрядными организациями при оплате соответствующих мероприятий.

ООО «СтройБизнесИнвест», июнь 2020 г.